ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Πληροφορίες πισίνας:

Γυάλινη πισίνα διαστάσεων 4m X 2m X 1,2m (βάθος)

Τοποθετημένη επί δαπέδου με υπόγειο μηχανοστάσιο

Εναποθηκευτής νερού στο υπόγειο: 4 m3

Οίκος: Arjo, Μοντέλο: Axona Pro-MAC

Δοσομετρικές αντλίες χημικών χλωρίωσης και αντικροκίδωσης: Prominent Beta/4

Ρύθμιση Ph: Με χρήση φιάλης CO2

Ηλεκτρονικό πάνελ ελέγχου: Prominent Dulcomarin

Ηλεκτρικός εναλλάκτης θέρμανσης νερού: Pahlen 12KW

Ηλεκτρονικό πάνελ ελέγχου θερμοκρασίας: JUMO ITRON 04

Αντλίες: 3 τμχ SPECK-PUMPEN Typ 21-60/43G

Η συντήρηση της θεραπευτικής πισίνας ορίζεται από την υγειονομική διάταξη Γ1/443/73, όπως εκάστοτε ισχύει.

Κριτήριο ανάθεσης: Η χαμηλότερη τιμή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Μέτρηση του Ph, του χλωρίου και της θερμοκρασίας του ύδατος και καταγραφή του σε αρχείο, 1 φορά την εβδομάδα.

- Καθαρισμός της πισίνας με ειδική σκούπα, 1 φορά την εβδομάδα.

- Έλεγχος – ρύθμιση – συντήρηση των αντλιών του μηχανοστασίου, 1 φορά την εβδομάδα.

- Έλεγχος – ρύθμιση – συντήρηση όλων των ηλεκτρονικών, ηλεκτρικών και υδραυλικών – μηχανικών συστημάτων του συγκροτήματος της πισίνας, 1 φορά την εβδομάδα.

- Έλεγχος – ρύθμιση – συντήρηση των δοσομετρικών αντλιών και του συστήματος ρύθμισης Ph.

- Πλήρωση με χημικά χλωρίωσης και αντικροκίδωσης και αντικατάσταση φιάλης CO2, εφόσον χρειάζεται. Το κόστος των υλικών βαρύνει τον ανάδοχο.

- Έλεγχος – ρύθμιση – συντήρηση όλων των προφίλτρων και φίλτρων του συγκροτήματος και πλήρωση εφόσον χρειάζεται του φίλτρου άμμου με υλικό. Το κόστος του υλικού βαρύνει τον ανάδοχο.

- Λήψη δείγματος νερού και μεταφορά του σε πιστοποιημένο εργαστήριο για χημική και μικροβιολογική εξέταση, ανά 15ήμερο. Το κόστος βαρύνει τον ανάδοχο.

- Το κόστος αντικατάστασης φθαρμένων εξαρτημάτων-ανταλλακτικών (εργασία και υλικό) βαρύνει το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας.

- Ο ανάδοχος να διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001.

Να κατατεθούν:

  - Ετήσιο κόστος προγραμματισμένης προληπτικής συντήρησης - ελέγχου για τις ανωτέρω εργασίες.

  - Κατ’ αποκοπή κόστος για μη προγραμματισμένη κλήση αποκατάστασης βλάβης.

Πληροφορίες: Κύρκου Κωνσταντίνος, τηλ: 23853-50176, email: kkirkou@hotmail.com